# Система весового учета

Программный комплекс «Система весового учета» предназначен для организации весового учета продукта в весоизмерительных системах, построенных на базе одного или нескольких весовых терминалов «Тензо-М». Комплекс состоит из управляющей программы и ряда программных модулей, предназначенных для работы с конкретным типом оборудования. Конфигурация комплекса выбирается исходя из решаемой задачи.

Доступны следующие программные модули:

- Мультитерминал. Предназначен для учета продукта в весовых системах, построенных с использованием компонентов «Весовой конструктор» или ТВЭУ (взвешивание баков и емкостей)

- ТВ-006. Данный модуль используется с технологическими дозаторами, построенными на базе весоизмерительного терминала ТВ-006 (Версии ПО: С608, С610, С611, C615, C618, C619, C620)

- Модули составления отчетов  - позволяют делать выборки из базы данных взвешиваний и выводить на печать отчеты заданной формы

Во время работы программы на экране ПК отображается значение текущего веса, мнемосхема, процент заполнения емкости, значения счетчиков, наименование взвешиваемого продукта, состояние связи с терминалами и другие параметры. Программное обеспечение ведет статистику произведенных взвешиваний, на базе которой пользователь может создавать отчеты.

|  | Особенности 1. Возможность работы с различными типами весового оборудования в рамках одной системы: Единообразный интерфейс; Единая база данных; Общие справочники пользователей, грузов, журнал операций; Однократный ввод логина/пароля при включении системы; 2. Настраиваемое количество весовых терминалов, с которыми работает модуль 3. Настраиваемый интерфейс программы: Количество терминалов, отображаемых на 1 вкладке (по горизонтали/по вертикали); Состав и положение полей с данными и мнемосхемы; Выводимые единицы измерения веса; |
| --- | --- |

4. Защита от несанкционированного действия персонала:

- Два режима работы с разграничением прав доступа (администратор, оператор);

- Журнал обрывов связи с терминалами;

5. Наглядное отображение процента заполнения емкости на мнемосхеме;

6. Режим чистки емкостей:

- Возможность выдачи периодического напоминания о необходимости чистки (период настраивается);

- Возможность временного отключения отдельных емкостей (данные о весе считываться не будут);

7. Широкие возможности составления отчетов:

- Фильтры по времени/дате взвешивания, номеру терминала, смене;

- Возможность печати полного или краткого отчета;

8. Возможность просмотра отчетов по сети

# Системные требования

- CPU 500MHz, 128MB оперативной памяти, 64MB видеопамяти

- видеокарта, обеспечивающая разрешение не менее 800х600 и качество цветопередачи не ниже 32-х бит

- свободный USB-порт для подключения ключа защиты (необходимо подключение ключа в течение всего времени работы программы)

- Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1

# Поддержка

Во время работы программы значения веса записываются в базу данных. Фиксация значений происходит в моменты стабилизации веса на весовом терминале или смене направления изменения веса (загрузка/выгрузка). Модуль поддерживает работу одновременно с 64-терминалами.

Последовательность зафиксированных "реперных" точек,  позволяет составить отчет о том, что происходило с весовым бункером:

- когда и сколько продукта было загружено;

- когда и сколько отгружено;

- количество продукта в бункере по состоянию на определенный момент времени.

Фиксируется следующая информация:

- номер терминала;

- сырье/продукт;

- дата/время начала и окончания изменения веса (отвеса);

- вес до изменения веса;

- изменение веса.

В режиме реального времени программа может отображать следующие данные для каждого весового терминала:

- текущий вес;

- последнее изменение веса;

- последний зафиксированный вес;

- сырье/продукт;

- процент загрузки емкости;

- состояние связи с терминалами,

а также мнемосхему загрузки емкости.

# Модуль ТВ-006

Во время работы программы значения дозы и суммарного счетчика записываются в базу данных. Фиксация значений происходит при изменении суммарного счетчика. Модуль поддерживает работу одновременно с 32-терминалами.

Фиксируется следующая информация:

- номер терминала;

- сырье/продукт;

- дата/время сброса дозы;

- величина дозы;

- суммарный счетчик (суммарный фискальный вес).

В режиме реального времени программа может отображать для каждого весового терминала мнемосхему загрузки емкости и следующие поля:

- текущий вес;

- последняя доза;

- суммарный фискальный вес;

- сырье/продукт;

- процент загрузки емкости;

- состояние связи с терминалами.

Связь с весовым оборудованием модулем «ТВ-006» осуществляется самостоятельно.

Все терминалы, с которыми работает модуль, должны быть подключены по одному каналу. Если в «Системе весового учета» присутствуют другие модули, работающие с оборудованием, то терминалы других модулей должны быть подключены по другому каналу.

# Модули генерации отчетов

Каждому модулю, работающему с оборудованием, соответствует свой модуль для генерации отчета. Просмотр и печать отчетов за предыдущие периоды осуществляется без остановки взвешивания.